## DIN 471 — кольцо стопорное наружное (для вала)

| d1 | s | d3 | amax | b | d5 min | d2 | m | nmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,4 | 3,7 | 2,2 | 0,9 | 1 | 3,8 | 0,50 | 0,3 |
| 5 | 0,6 | 4,7 | 2,5 | 1,1 | 1 | 4,8 | 0,70 | 0,3 |
| 6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 | 1,3 | 1,2 | 5,7 | 0,80 | 0,5 |
| 7 | 0,8 | 6,5 | 3,1 | 1,4 | 1,2 | 6,7 | 0,90 | 0,5 |
| 8 | 0,8 | 7,4 | 3,2 | 1,5 | 1,2 | 7,6 | 0,90 | 0,6 |
| 9 | 1 | 8,4 | 3,3 | 1,7 | 1,2 | 8,6 | 1,10 | 0,6 |
| 10 | 1 | 9,3 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 9,6 | 1,10 | 0,6 |
| 11 | 1 | 10,2 | 3,3 | 1,8 | 1,5 | 10,5 | 1,10 | 0,8 |
| 12 | 1 | 11,0 | 3,3 | 1,8 | 1,7 | 11,5 | 1,10 | 0,8 |
| 13 | 1 | 11,9 | 3,4 | 2,0 | 1,7 | 12,4 | 1,10 | 0,9 |
| 14 | 1 | 12,9 | 3,5 | 2,1 | 1,7 | 13,4 | 1,10 | 0,9 |
| 15 | 1 | 13,8 | 3,6 | 2,2 | 1,7 | 14,3 | 1,10 | 1,1 |
| 16 | 1 | 14,7 | 3,7 | 2,2 | 1,7 | 15,2 | 1,10 | 1,2 |
| 17 | 1 | 15,7 | 3,8 | 2,3 | 1,7 | 16,2 | 1,10 | 1,2 |
| 18 | 1,2 | 16,5 | 3,9 | 2,4 | 2 | 17,0 | 1,30 | 1,5 |
| 19 | 1,2 | 17,5 | 3,9 | 2,5 | 2 | 18,0 | 1,30 | 1,5 |
| 20 | 1,2 | 18,5 | 4,0 | 2,6 | 2 | 19,0 | 1,30 | 1,5 |
| 21 | 1,2 | 19,5 | 4,1 | 2,7 | 2 | 20,0 | 1,30 | 1,5 |
| 22 | 1,2 | 20,5 | 4,2 | 2,8 | 2 | 21,0 | 1,30 | 1,5 |
| 23 | 1,2 | 21,5 | 4,3 | 2,9 | 2 | 22,0 | 1,30 | 1,7 |
| 24 | 1,2 | 22,2 | 4,4 | 3,0 | 2 | 22,9 | 1,30 | 1,7 |
| 25 | 1,2 | 23,2 | 4,4 | 3,0 | 2 | 23,9 | 1,30 | 1,7 |
| 26 | 1,2 | 24,2 | 4,5 | 3,1 | 2 | 24,9 | 1,30 | 1,7 |
| 27 | 1,2 | 24,9 | 4,6 | 3,1 | 2 | 25,6 | 1,30 | 1,7 |
| 28 | 1,5 | 25,9 | 4,7 | 3,2 | 2 | 26,6 | 1,60 | 2,1 |
| 29 | 1,5 | 26,9 | 4,8 | 3,4 | 2 | 27,6 | 1,60 | 2,1 |
| 30 | 1,5 | 27,9 | 5,0 | 3,5 | 2 | 28,6 | 1,60 | 2,1 |
| 31 | 1,5 | 28,6 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 29,3 | 1,60 | 2,6 |
| 32 | 1,5 | 29,6 | 5,2 | 3,6 | 2,5 | 30,3 | 1,60 | 2,6 |
| 33 | 1,5 | 30,5 | 5,2 | 3,7 | 2,5 | 31,3 | 1,60 | 2,6 |
| 34 | 1,5 | 31,5 | 5,4 | 3,8 | 2,5 | 32,3 | 1,60 | 2,6 |
| 35 | 1,5 | 32,2 | 5,6 | 3,9 | 2,5 | 33,0 | 1,60 | 3 |
| 36 | 1,75 | 33,2 | 5,6 | 4,0 | 2,5 | 34,0 | 1,85 | 3 |
| 37 | 1,75 | 34,2 | 5,7 | 4,1 | 2,5 | 35,0 | 1,85 | 3 |
| 38 | 1,75 | 35,2 | 5,8 | 4,2 | 2,5 | 36,0 | 1,85 | 3 |
| 39 | 1,75 | 36 | 5,9 | 4,3 | 2,5 | 37,0 | 1,85 | 3,8 |
| 40 | 1,75 | 36,5 | 6,0 | 4,4 | 2,5 | 37,5 | 1,85 | 3,8 |
| 41 | 1,75 | 37,5 | 6,2 | 4,5 | 2,5 | 38,5 | 1,85 | 3,8 |
| 42 | 1,75 | 38,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 39,5 | 1,85 | 3,8 |
| 43 | 1,75 | 39,5 | 6,5 | 4,5 | 2,5 | 40,5 | 1,85 | 3,8 |
| 44 | 1,75 | 40,5 | 6,6 | 4,6 | 2,5 | 41,5 | 1,85 | 3,8 |
| 45 | 1,75 | 41,5 | 6,7 | 4,7 | 2,5 | 42,5 | 1,85 | 3,8 |
| 46 | 1,75 | 42,5 | 6,7 | 4,8 | 2,5 | 43,5 | 1,85 | 3,8 |
| 47 | 1,75 | 43,5 | 6,8 | 4,9 | 2,5 | 44,5 | 1,85 | 3,8 |
| 48 | 1,75 | 44,5 | 6,9 | 5,0 | 2,5 | 45,5 | 1,85 | 3,8 |
| 50 | 2 | 45,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 47,0 | 2,15 | 4,5 |
| 51 | 2 | 46,8 | 6,9 | 5,1 | 2,5 | 48,0 | 2,15 | 4,5 |
| 52 | 2 | 47,8 | 7,0 | 5,2 | 2,5 | 49,0 | 2,15 | 4,5 |
| 54 | 2 | 49,8 | 7,1 | 5,3 | 2,5 | 51,0 | 2,15 | 4,5 |
| 55 | 2 | 50,8 | 7,2 | 5,4 | 2,5 | 52,0 | 2,15 | 4,5 |
| 56 | 2 | 51,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 53,0 | 2,15 | 4,5 |
| 57 | 2 | 52,8 | 7,3 | 5,5 | 2,5 | 54,0 | 2,15 | 4,5 |
| 58 | 2 | 53,8 | 7,3 | 5,6 | 2,5 | 55,0 | 2,15 | 4,5 |
| 60 | 2 | 55,8 | 7,4 | 5,8 | 2,5 | 57,0 | 2,15 | 4,5 |
| 62 | 2 | 57,8 | 7,5 | 6,0 | 2,5 | 59,0 | 2,15 | 4,5 |
| 63 | 2 | 58,8 | 7,6 | 6,2 | 2,5 | 60,0 | 2,15 | 4,5 |
| 65 | 2,5 | 60,8 | 7,8 | 6,3 | 3 | 62,0 | 2,65 | 4,5 |
| 67 | 2,5 | 62,5 | 7,9 | 6,4 | 3 | 64,0 | 2,65 | 4,5 |
| 68 | 2,5 | 63,5 | 8,0 | 6,5 | 3 | 65,0 | 2,65 | 4,5 |
| 70 | 2,5 | 65,5 | 8,1 | 6,6 | 3 | 67,0 | 2,65 | 4,5 |
| 72 | 2,5 | 67,5 | 8,2 | 6,8 | 3 | 69,0 | 2,65 | 4,5 |
| 75 | 2,5 | 70,5 | 8,4 | 7,0 | 3 | 72,0 | 2,65 | 4,5 |
| 77 | 2,5 | 72,5 | 8,5 | 7,2 | 3 | 74,0 | 2,65 | 4,5 |
| 78 | 2,5 | 73,5 | 8,6 | 7,3 | 3 | 75,0 | 2,65 | 4,5 |
| 80 | 2,5 | 74,5 | 8,6 | 7,4 | 3 | 76,5 | 2,65 | 5,3 |
| 82 | 2,5 | 76,5 | 8,7 | 7,6 | 3 | 78,5 | 2,65 | 5,3 |
| 85 | 3 | 79,5 | 8,7 | 7,8 | 3,5 | 81,5 | 3,15 | 5,3 |
| 87 | 3 | 81,5 | 8,8 | 7,9 | 3,5 | 83,5 | 3,15 | 5,3 |
| 88 | 3 | 82,5 | 8,8 | 8,0 | 3,5 | 84,5 | 3,15 | 5,3 |
| 90 | 3 | 84,5 | 8,8 | 8,2 | 3,5 | 86,5 | 3,15 | 5,3 |
| 92 | 3 | 86,5 | 9,0 | 8,4 | 3,5 | 88,5 | 3,15 | 5,3 |
| 95 | 3 | 89,5 | 9,4 | 8,6 | 3,5 | 91,5 | 3,15 | 5,3 |
| 97 | 3 | 91,5 | 9,4 | 8,8 | 3,5 | 93,5 | 3,15 | 5,3 |
| 98 | 3 | 92,5 | 9,5 | 9,0 | 3,5 | 94,5 | 3,15 | 5,3 |
| 100 | 3 | 94,5 | 9,6 | 9,0 | 3,5 | 96,5 | 3,15 | 5,3 |
| 102 | 4 | 95 | 9,7 | 9,2 | 3,5 | 98,0 | 4,15 | 6 |
| 105 | 4 | 98 | 9,9 | 9,3 | 3,5 | 101 | 4,15 | 6 |
| 107 | 4 | 100 | 10,0 | 9,5 | 3,5 | 103 | 4,15 | 6 |
| 108 | 4 | 101 | 10,0 | 9,5 | 3,5 | 104 | 4,15 | 6 |
| 110 | 4 | 103 | 10,1 | 9,6 | 3,5 | 106 | 4,15 | 6 |
| 112 | 4 | 105 | 10,3 | 9,7 | 3,5 | 108 | 4,15 | 6 |
| 115 | 4 | 108 | 10,6 | 9,8 | 3,5 | 111 | 4,15 | 6 |
| 117 | 4 | 110 | 10,8 | 10,0 | 3,5 | 113 | 4,15 | 6 |
| 118 | 4 | 111 | 10,9 | 10,1 | 3,5 | 114 | 4,15 | 6 |
| 120 | 4 | 113 | 11,0 | 10,2 | 3,5 | 116 | 4,15 | 6 |
| 122 | 4 | 115 | 11,2 | 10,3 | 4 | 118 | 4,15 | 6 |
| 125 | 4 | 118 | 11,4 | 10,4 | 4 | 121 | 4,15 | 6 |
| 127 | 4 | 120 | 11,4 | 10,5 | 4 | 123 | 4,15 | 6 |
| 128 | 4 | 121 | 11,5 | 10,6 | 4 | 124 | 4,15 | 6 |
| 130 | 4 | 123 | 11,6 | 10,7 | 4 | 126 | 4,15 | 6 |
| 132 | 4 | 125 | 11,7 | 10,8 | 4 | 128 | 4,15 | 6 |
| 135 | 4 | 128 | 11,8 | 11,0 | 4 | 131 | 4,15 | 6 |
| 137 | 4 | 130 | 11,9 | 11,0 | 4 | 133 | 4,15 | 6 |
| 138 | 4 | 131 | 11,9 | 11,1 | 4 | 134 | 4,15 | 6 |
| 140 | 4 | 133 | 12,0 | 11,2 | 4 | 136 | 4,15 | 6 |
| 142 | 4 | 135 | 12,1 | 11,3 | 4 | 138 | 4,15 | 6 |
| 145 | 4 | 138 | 12,2 | 11,5 | 4 | 141 | 4,15 | 6 |
| 147 | 4 | 140 | 12,3 | 11,6 | 4 | 143 | 4,15 | 7 |
| 148 | 4 | 141 | 12,4 | 11,7 | 4 | 144 | 4,15 | 7 |
| 150 | 4 | 142 | 13,0 | 11,8 | 4 | 145 | 4,15 | 7,5 |
| 152 | 4 | 143 | 13,0 | 11,9 | 4 | 147 | 4,15 | 7,5 |
| 155 | 4 | 146 | 13,0 | 12,0 | 4 | 150 | 4,15 | 7,5 |
| 157 | 4 | 148 | 13,1 | 12,0 | 4 | 152 | 4,15 | 7,5 |
| 158 | 4 | 148 | 13,1 | 12,0 | 4 | 153 | 4,15 | 7,5 |
| 160 | 4 | 151 | 13,3 | 12,2 | 4 | 155 | 4,15 | 7,5 |
| 162 | 4 | 152,5 | 13,3 | 12,3 | 4 | 157 | 4,15 | 7,5 |
| 165 | 4 | 155,5 | 13,5 | 12,5 | 4 | 160 | 4,15 | 7,5 |
| 167 | 4 | 157,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 162 | 4,15 | 7,5 |
| 168 | 4 | 157,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 163 | 4,15 | 7,5 |
| 170 | 4 | 160,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 165 | 4,15 | 7,5 |
| 172 | 4 | 160,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 167 | 4,15 | 7,5 |
| 175 | 4 | 165,5 | 13,5 | 12,9 | 4 | 170 | 4,15 | 7,5 |
| 177 | 4 | 167,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 172 | 4,15 | 7,5 |
| 178 | 4 | 167,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 173 | 4,15 | 7,5 |
| 180 | 4 | 170,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 175 | 4,15 | 7,5 |
| 182 | 4 | 170,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 177 | 4,15 | 7,5 |
| 185 | 4 | 175,5 | 14,2 | 13,5 | 4 | 180 | 4,15 | 7,5 |
| 187 | 4 | 177,5 | 14,2 | 14 | 4 | 182 | 4,15 | 7,5 |
| 188 | 4 | 177,5 | 14,2 | 14 | 4 | 183 | 4,15 | 7,5 |
| 190 | 4 | 180,5 | 14,2 | 14 | 4 | 185 | 4,15 | 7,5 |
| 192 | 4 | 180,5 | 14,2 | 14 | 4 | 187 | 4,15 | 7,5 |
| 195 | 4 | 185,5 | 14,2 | 14 | 4 | 190 | 4,15 | 7,5 |
| 197 | 4 | 187,5 | 14,2 | 14 | 4 | 192 | 4,15 | 7,5 |
| 198 | 4 | 187,5 | 14,2 | 14 | 4 | 193 | 4,15 | 7,5 |
| 200 | 4 | 190,5 | 14,2 | 14 | 4 | 195 | 4,15 | 7,5 |
| 205 | 5 | 193 | 14,2 | 14 | 4 | 199 | 5,15 | 9,0 |
| 210 | 5 | 198 | 14,2 | 14 | 4 | 204 | 5,15 | 9,0 |
| 215 | 5 | 203 | 14,2 | 14 | 4 | 209 | 5,15 | 9,0 |
| 220 | 5 | 208 | 14,2 | 14 | 4 | 214 | 5,15 | 9,0 |
| 225 | 5 | 213 | 14,2 | 14 | 4 | 219 | 5,15 | 9,0 |
| 230 | 5 | 218 | 14,2 | 14 | 4 | 224 | 5,15 | 9,0 |
| 235 | 5 | 223 | 14,2 | 14 | 4 | 229 | 5,15 | 9,0 |
| 240 | 5 | 228 | 14,2 | 14 | 4 | 234 | 5,15 | 9,0 |
| 245 | 5 | 233 | 14,2 | 14 | 4 | 239 | 5,15 | 9,0 |
| 250 | 5 | 238 | 14,2 | 14 | 4 | 244 | 5,15 | 9,0 |
| 255 | 5 | 240 | 16,2 | 16 | 5 | 247 | 5,15 | 12,0 |
| 260 | 5 | 245 | 16,2 | 16 | 5 | 252 | 5,15 | 12,0 |
| 265 | 5 | 250 | 16,2 | 16 | 5 | 257 | 5,15 | 12,0 |
| 270 | 5 | 255 | 16,2 | 16 | 5 | 262 | 5,15 | 12,0 |
| 275 | 5 | 260 | 16,2 | 16 | 5 | 267 | 5,15 | 12,0 |
| 280 | 5 | 265 | 16,2 | 16 | 5 | 272 | 5,15 | 12,0 |
| 285 | 5 | 270 | 16,2 | 16 | 5 | 277 | 5,15 | 12,0 |
| 290 | 5 | 275 | 16,2 | 16 | 5 | 282 | 5,15 | 12,0 |
| 295 | 5 | 280 | 16,2 | 16 | 5 | 287 | 5,15 | 12,0 |
| 300 | 5 | 285 | 16,2 | 16 | 5 | 292 | 5,15 | 12,0 |